Baigiančiųjų bakalauro studijas  STUDENTŲ  DĖMESIUI

Įforminant kompleksinio kursinio darbo ir baigiamojo bakalauro darbo aiškinamąjį raštą bei grafinę dalį (brėžinius), būtina laikytis VGTU akademinių darbų įforminimo reikalavimų. Reikalavimai pateikti Prano Gerdžiūno ir Vytauto Plakio mokomojoje knygoje ,,Bendrieji akademinių darbų įforminimo reikalavimai“, išleistoje 2007 metais.

Grafinė dalis (brėžiniai) turi būti įforminta pagal žemiau pateiktų literatūros šaltinių reikalavimus:

- Zenonas Ramonas, Audronė Ramonienė. Mašinų braižyba II. Pavyzdžiai ir rekomendacijos: mokomoji knyga. Vilnius: UAB „BMK leidykla“, 2014. 110 p.

- Z. Rimkevičienė, S. Uljanovienė, P. Gerdžiūnas. V. Lemkė, V. Plakys. MAŠINŲ BRAIŽYBA. Surinkimo brėžinių detalizavimo užduotys ir metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2005. 226 p.

Brėžinių VGTU žymens paaiškinamoji schema pateikta 1 paveikslėlyje.

1 pav. Brėžinio žymens pagrindinio užrašo lentelėje struktūra

Surinkimo brėžinio pagrindinio užrašo žymens pavyzdys:

TIGE BT 17 11 02 00 00 SB

Surinkimo vieneto (junginio) brėžinio pagrindinio užrašo žymens pavyzdys:

TIGE BT 17 11 02 03 00 SB

Surinkimo brėžinyje turi būti pateikta:

- pakankamas junginio vaizdų skaičius;

- gaminio sudėtinių dalių pozicijų numeriai;

- gaminio gabaritiniai matmenys;

- gamininio pastatymo ir prijungimo matmenys;

- gaminio techninė charakteristika ir eksploataciniai reikalavimai (jeigu būtina).

Detalės darbo brėžinio pagrindinio užrašo žymens pavyzdys:

TIGE BT 17 11 02 00 14

Detalės darbo brėžinio techniniuose reikalavimuose turi būti pateikta:

- Grafinėje dalyje nurodytos matmenų ribinės nuokrypos.

- Danga.

- Detalės terminis apdorojimas.

- Kiti parametrai.

Specifikacijos pagrindinio užrašo žymens pavyzdys:

TIGE BT 17 11 02 00 00.

MEDŽIAGŲ ŽYMĖJIMAS

Paprastojo konstrukcinio plieno žymėjimo pavyzdys:

Plienas S235 JR LST EN 10025-1

Nelegiruoto kokybiško anglinio plieno žymėjimo brėžiniuose pavyzdys:

Plienas C45 LST EN 10083-1

Anglinio įrankinio plieno žymėjimo pavyzdys:

Plienas C105U LST EN ISO 4957

Pilkojo ketaus žymėjimo pavyzdys:

Pilkasis ketus GJL-200 LST EN 1561

Liejamojo aliuminio lydinio su siliciu:

Siluminas AC-AlSi2 LST EN 1706

INFORMACINIAI MATMENYS

Informaciniai matmenys brėžiniuose rašomi skliausteliuose, pavyzdžiui:

(120) arba (10200)

NENURODYTAS MATMENŲ TIKSLUMAS

Brėžinyje nenurodytų matmenų tikslumas virš brėžinio pagrindinio užrašo žymimas taip:

LST EN 22768-mK