Laboratorinis darbas 1

- Kokia grandinė laikoma nuosekliai sujungta?

- Koks sujungimas vadinamas lygiagrečiu jungimu?

- Suformuluokite Omo ir antrąjį Kirchhofo dėsnį.

- Kaip į grandinę jungiami ampermetras ir voltmetras ir kokios jų varžos?

- Paaiškinkite reostato sąvoką.

- Pažymėkite ties kiekviena varža poliškumą (pliusą ir minusą).

- R1 = R2 = R3 = 5 Ω. Paskaičiuokite bendrą varžą R1-3.

- Šaka su R3 yra pašalinama iš grandinės. R1= R2 = R4 = 10 Ω. Šaltinio įtampa yra 5V. Kokia srovė teka grandinėje?

- R1 = R2 = R4 = R3 =10 Ω. Šaltinio įtampa yra 5V. Kokia įtampa krenta ant varžos R1?

- Kaip apskaičiuoti kiekvienos varžos galią?

Laboratorinis darbas 2

- Kas yra kintamoji įtampa? Kaip sužinoti įtampos efektinę vertę?

- Paaiškinkite, kokioje grandinėje ir prie kokių sąlygų vyksta įtampų rezonansas.

- Didėjant signalo dažniui kaip keičiasi ritės ir kondensatoriaus reaktyviosios varžos?

- Kokius parametrus keičiant galima grandinėje gauti įtampų rezonansą?

- Kaip iš prietaisų parodymų nustatyti, kada φ > 0, o kada φ < 0?

- Nubraižykite grandinės vektorių diagramą, kai R ≠ 0, o XL > XC.

- Nubraižykite grandinės vektorių diagramą, kai R ≠ 0, o XL = XC.

- Nubraižykite grandinės vektorių diagramą, kai R ≠ 0, o XL < XC.

- Kaip keičiasi grandinės aktyvioji galia, keičiantis cos φ?

- Signalo dažnis 1 kHz.  Paskaičiuokite grandinės pilnutinę varžą, kai nuosekliai sujungti varža, ritė ir kondensatorius. R1 = 150 Ω  , C= 0.1 mF, L = 10 mH.

Laboratorinis darbas 3

- Paaiškinkite transformatoriaus sandarą, veikimo principą ir paskirtį.

- Ką vadiname transformacijos ir naudingumo koeficientais ?

- Kodėl transformacijos koeficientas skaičiuojamas jam dirbant tuščiosios eigos režimu?

- Kurioje grandinėje, pirminėje ar antrinėje, teka didesnė srovė?

- Kaip keičiasi antrinės apvijos įtampa didinant šios apvijos srovę?

- Kaip nustatomi transformatoriaus energijos nuostoliai?

- Pirminėje transformatoriaus apvijoje yra 50 apvijų, antrinėje 125. Prie pirmines apvijos prijungta 4 VAC įtampa. Kokia įtampa yra antrinėje apvijoje tuščioje eigoje?  Transformacijos nuostolių nevertinti.

- Pirminėje transformatoriaus apvijoje yra 50 apvijų, antrinėje 125. Prie pirmines apvijos prijungta 100 VAC įtampa. Kaip apkrova antrinei apvijai prijungiamas reostatas 0 – 50k Ohm. Keičiant varža nuo 50k Ohm iki 0, ar keisis įtampa ant apkrovos ir kodėl?

- Prie 1:5 transformatoriaus pirminės apvijos prijungiama 100 V DC įtampa, kokia įtampa bus antrinėje apvijoje tuščioje eigoje? Transformacijos nuostolių nevertinti.

- Prie 1:10 transformatoriaus pirminės apvijos prijungiama 100 V AC įtampa, kokia įtampa bus antrinėje apvijoje tuščioje eigoje? Transformacijos nuostolių nevertinti.

Laboratorinis darbas Nr.4

- Paaiškinkite jungimą “žvaigžde” trifaziame tinkle.

- Kokią įtaką imtuvo fazinėms įtampoms turi neutralusis laidas?

- Koks imtuvas laikomas simetriniu?

- Koks imtuvas laikomas nesimetriniu?

- Kaip nustatyti UAB, UBC, UCA, jei žinome UA, UB, UC?

- Kaip skaičiuojama trifazės grandinės galios  P, Q, S?

- Kaip nustatyti fazėje įjungto imtuvo fazinį kampą φ?

- Fazėje A įjungta aktyvioji varža, Fazėje B – induktyvumas, fazėje C – talpa. Nupaišykite šios grandinės vektorių diagramą ir suraskite srovę neutraliajame laide.

- Ar gali trifazis imtuvas dirbti be nulinio laido?

- Kas atsitiks, jei dirbant simetriniam imtuvui nutrūktų nulinis laidas?

Laboratorinis darbas Nr.5

- Ką keičiant galima reguliuoti asinchroninio variklio sūkius?

- Paaiškinkite tiristorinio dažnio keitiklio principinę schemą.

- Paaiškinkite variklį maitinančios įtampos didumo keitimo principą.

- Paaiškinkite maitinančios įtampos dažnio keitimo principą.

- Ką reikia daryti, kad keičiantis dažniui nesikeistų variklio sukimo momentas?

- Paaiškinkite kaip galima riboti variklio paleidimo srovės didumą naudojant dažnio keitiklį.

- Kaip priklauso variklio imamos srovės didumas nuo tinklo įtampos dažnio?

- Kaip skaičiuojama variklio iš tinklo imama galia?

- Paaiškinkite kaip galima pakeisti variklio sukimosi kryptį.

- Paaiškinkite kaip priversti trifazį asinchroninį variklį dirbti vienfaziame tinkle.