3 laboratorinis darbas

VIENFAZIO SROVĖS LYGINTUVO TYRIMAS

| Atliko stud. |  |  | Atliktas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (grupė) |  |  | (data, dėst. parašas) |
|  |  | Apgintas |  |
| (vardas pavardė) |  |  | (data, dėst. parašas) |

Darbo tikslas – praktiškai susipažinti su įvairiomis lygintuvo struktūromis, ištirti vienpusio ir dvipusio lyginimo lygintuvus, jų filtrus, nustatyti lygintuvo charakteristikas.

Užduotis

Ištirti įvairius lygintuvus su įvairiais filtrais, nustatyti įtampos kitimo kreives U = f(t), vidutines išlygintos įtampos vertes, pulsacijos ir filtracijos koeficientus.

Įrenginiai

- Laboratorinių darbų stendas su generatoriumi ir matavimo prietaisais KL-21001.

- Elektroninių schemų fundamentinių eksperimentų modulis KL-13007.

- Matavimo prietaisai.

- Jungiamieji laidai.

- Trumpikliai.

Darbo eiga

- Sujunkite vienpusio viendiodžio lygintuvo schemą (2.6 pav.).

2.6 pav. Vienpusio lygintuvo tyrimo schema

- Darbo režimas be filtro. Tam įjungiami trumpikliai G, E ir M. Laidais prijungiamas lygintuvo maitinimas iš KL-21001 stendo („AC SOURCE“ ~9 V ir 0 V). Prijungiamas jame esantis skaitmeninis voltmetras V ir oscilografas.

- Įjunkite įtampą ir nukopijuokite oscilografo ekrane matomą išlygintos įtampos U = f(t) kreivę (neužmirškite nubraižyti X-Y ašis. X ašis turi sutapti su U = 0 verte ir tik tada kopijuokite!).

- Voltmetru V išmatuotą vidutinės išlygintos įtampos U0 ir oscilografu išmatuotą  reikšmę užrašykite į 2.1 lentelę. Suskaičiuokite pulsacijos kp ir filtracijos kf koeficientus.

- Tą patį atlikite visiems lentelėje nurodytiems lygintuvo su filtrais darbo režimams:

- C filtras – įjungiamas trumpiklis L (prijungiamas kondensatorius C2).

- L filtras – trumpiklis G perkeliamas į K, o ritė (pateiks dėstytojas) įjungiama į jai pažymėtą vietą (L). Kondensatorius atjungiamas, pašalinus trumpiklį L.

- LC filtras – gaunamas grąžinus trumpiklį L.

- Varžos R vertė pakeičiama įjungus trumpiklį N.

2.1 lentelė. Lygintuvų bandymų ir skaičiavimų duomenys

| Lygintuvas | Vienpusis |
| --- | --- |
| Varža R | R4=4,7 kΩ | R4+R5=2,35 kΩ |
| Filtras | – | C | L | LC | – | C | L | LC |
| U0, V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆U, V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kf |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sujunkite dvipusio lygintuvo su diodų tilteliu schemą (2.7 pav.).

2.7 pav. Dvipusio lygintuvo su diodų tilteliu tyrimo schema

- Pasirinkite lygintuvo darbo režimą be filtro. Tam įjungiami trumpikliai A, B, C, D, G ir M. Laidais prijungiamas lygintuvo maitinimas iš KL-21001 stendo („AC SOURCE“ ~9 V ir 0 V). Prijungiamas skaitmeninis voltmetras V ir oscilografas.

- Prijunkite įtampą ir nukopijuokite oscilografo ekrane matomą išlygintos įtampos U = f(t) kreivę (neužmirškite nubraižyti X-Y ašis. X ašis turi sutapti su U = 0 verte ir tik tada kopijuokite!). Voltmetru V išmatuotą vidutinės išlygintos įtampos U0 ir oscilografu išmatuotą  reikšmę užrašykite į 2.2 lentelę. Suskaičiuokite pulsacijos kp ir filtracijos kf koeficientus.

- Tą patį atlikite visiems lentelėje nurodytiems lygintuvų darbo režimams kaip nurodyta 5 punkte.

2.2 lentelė. Lygintuvų bandymų ir skaičiavimų duomenys

| Lygintuvas | Dvipusis |
| --- | --- |
| Varža R | R4=4,7 kΩ | R4+R5=2,35 kΩ |
| Filtras | – | C | L | LC | – | C | L | LC |
| U0, V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆U, V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kf |  |  |  |  |  |  |  |  |

Visų bandymų oscilogramos ir darbo išvados