1 laboratorinis darbas

PUSLAIDININKINIŲ PRIETAISŲ TYRIMAS

| Atliko stud. |  |  | Atliktas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (grupė) |  |  | (data, dėst. parašas) |
|  |  | Apgintas |  |
| (vardas pavardė) |  |  | (data, dėst. parašas) |

Darbo tikslas – susipažinti su puslaidininkinių diodų, stabilitronų ir šviestukų struktūra, veikimo principu, ištirti jų charakteristikas.

Užduotis

- Ištirti puslaidininkinių diodų, stabilitronų, šviestukų, dvipolių tranzistorių veikimo principus, jungimo schemas ir jų naudojimą.

- Sudaryti puslaidininkinių diodų, stabilitronų, šviestukų voltamperines charakteristikas.

- Sudaryti puslaidininkinių dvipolių tranzistorių įėjimo ir išėjimo charakteristikas.

- Suskaičiuoti tranzistorių hE parametrus.

Įrenginiai

- Laboratorinių darbų stendas KL-21001.

- Elektroninių schemų fundamentinių eksperimentų modulis KL-13007.

- Matavimo prietaisai.

- Jungiamieji laidai.

Darbo eiga

- Išnagrinėkite KL-13007 modulio bloką a.

- Surinkite 1.1 pav. parodytą puslaidininkinio diodo tyrimo schemą.

| a | b |
| --- | --- |

1.1 pav. Puslaidininkinio diodo voltamperinės charakteristikos tyrimo schema: a – principinė; b – jungimo.

- Jungiamaisiais laidais prijunkite modulio V+ ir  gnybtus su laboratorinių darbų bazinio bloko gnybtais +5 V ir GND. Jungiamaisiais laidais prijunkite dėstytojo nurodytus matavimo prietaisus.

- Laboratorinių darbų bazinio bloko maitinimo laido kištuką įjunkite į 230V lizdą. Įjunkite bloko maitinimą.

- Išmatuokite diodo voltamperinės charakteristikos tiesioginę dalį. Keisdami diodo įtampą potenciometru VR1 išmatuoti srovės stiprį. Atlikti matavimą, kai įtampa lygi 0 V, o kitus matavimus – nuo tada, kai srovė tampa lygi 0,1 mA. Toliau įtampą keisti maždaug kas 0,04 V. Matavimo rezultatus surašykite į 1.1 lentelę.

1.1 lentelė. Puslaidininkinio diodo voltamperinės charakteristikos matavimų rezultatai

| U, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Nubraižykite voltamperinės charakteristikos grafiką.

- Surinkite 1.2 pav. parodytą šviestuko tyrimo schemą.



| a | b |
| --- | --- |

1.2 pav. Šviestuko voltamperinės charakteristikos tyrimo schema: a – principinė; b – jungimo.

- Jungiamaisiais laidais prijunkite modulio V+ ir  gnybtus su laboratorinių darbų bazinio bloko gnybtais +5 V ir GND. Jungiamaisiais laidais prijunkite dėstytojo nurodytus matavimo prietaisus.

- Išmatuokite šviestuko voltamperinės charakteristikos tiesioginę dalį. Keisdami šviestuko įtampą potenciometru VR1 išmatuoti srovės stiprį. Atlikti matavimą, kai įtampa lygi 0 V, o kitus matavimus – nuo tada, kai srovė tampa lygi 0,1 mA. Toliau įtampą keisti maždaug kas 0,03 V. Nustatykite įtampą ir srovę, kuriai esant, šviestukas pradeda šviesti. Matavimo rezultatus surašykite į 1.2 lentelę.

1.2 lentelė. Šviestuko voltamperinės charakteristikos matavimų rezultatai

| U, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Nubraižykite voltamperinės charakteristikos grafiką.

- Surinkite 1.3 pav. parodytą stabilitrono tyrimo schemą.

| a | b |
| --- | --- |

1.3 pav. Stabilitrono voltamperinės charakteristikos tyrimo schema: a – principinė; b – jungimo.

- Jungiamaisiais laidais prijunkite modulio V+ ir  gnybtus su laboratorinių darbų bazinio bloko gnybtais +12 V ir GND. Jungiamaisiais laidais prijunkite dėstytojo nurodytus matavimo prietaisus. Sukeisti iki šiol naudotų matavimo prietaisų laidų poliškumą (žiūrėti 1.3 pav. b schemą.)

- Išmatuokite stabilitrono voltamperinės charakteristikos atvirkštinę dalį. Keisdami stabilitrono įtampą potenciometru VR1 išmatuoti srovės stiprį. Atlikti matavimą, kai įtampa lygi 0 V, o kitus matavimus – nuo tada, kai srovė tampa lygi -0,1 mA. Toliau įtampą keisti maždaug kas 0,1 V. Kai įtampa daugiau nedidės, užfiksuoti srovės didėjimą. Matavimo rezultatus surašykite į 1.3 lentelę.

- Nustatykite stabilitrono stabilizuotos įtampos vertę Ust ir minimalią srovę Istmin, kuriai esant, stabilitrone jau krenta įtampa Ust.

1.3 lentelė. Stabilitrono voltamperinės charakteristikos matavimų rezultatai

| U, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Nubraižykite voltamperinės charakteristikos grafiką.

- Išnagrinėkite KL-13007 modulio bloką c.

- Surinkite 1.4 pav. parodytą dvipolio tranzistoriaus įėjimo charakteristikų matavimo schemą.

- Jungiamaisiais laidais prijunkite modulio V+ ir  gnybtus su laboratorinių darbų bazinio bloko gnybtais +12 V ir GND. Jungiamaisiais laidais prijunkite dėstytojo nurodytus matavimo prietaisus.

- Išmatuokite dvi dvipolio tranzistoriaus įėjimo charakteristikas keisdami bazės įtampą UB potenciometru VR2, o pastovią kolektoriaus įtampą UC palaikykite potenciometru VR3. Vieną charakteristiką išmatuokite, kai UC = 0 V, o kitą kai UC = 0,1 ÷ 0,5 V. Matavimo rezultatus surašykite į 1.4 lentelę.

1.4 lentelė. Dvipolio tranzistoriaus įėjimo charakteristikos matavimų rezultatai

| UB, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IB, µA | UC = 0 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UC = .... V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| a | b |
| --- | --- |

1.4 pav. Dvipolio tranzistoriaus įėjimo charakteristikų matavimo schema: a – principinė; b – jungimo.

- Nubraižykite dvipolio tranzistoriaus įėjimo charakteristikas.

- Surinkite 1.5 pav. parodytą dvipolio tranzistoriaus išėjimo charakteristikų matavimo schemą.

- Jungiamaisiais laidais prijunkite modulio V+ ir  gnybtus su laboratorinių darbų bazinio bloko gnybtais +12 V ir GND. Jungiamaisiais laidais prijunkite dėstytojo nurodytus matavimo prietaisus.

- Išmatuokite dvi dvipolio tranzistoriaus išėjimo charakteristikas keisdami kolektoriaus įtampą UC kas 0,5 V potenciometru VR3, o pastovią bazės srovę IB palaikykite potenciometru VR2. Vieną charakteristiką išmatuokite, kai IB = 20 µA, o kitą kai IB = 30 µA. Matavimo rezultatus surašykite į 1.5 lentelę.

| a | b |
| --- | --- |

1.5 pav. Dvipolio tranzistoriaus išėjimo charakteristikų matavimo schema: a – principinė; b – jungimo.

1.5 lentelė. Dvipolio tranzistoriaus išėjimo charakteristikos matavimų rezultatai

| UC, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IK, mA | IB = 20 µA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IB = 30 µA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Nubraižykite dvipolio tranzistoriaus išėjimo charakteristikas.

- Nustatykite tranzistoriaus h parametrų h11E, h12E, h21E, h22E vertes dėstytojo nurodytame darbo taške.

Išvados