5 laboratorinis darbas

TRIFAZIO ASINCHRONINIO VARIKLIO IR DAŽNIO

KEITIKLIO TYRIMAS

Atliko stud.________________	Atliktas______________________

(grupė )	(data)

_____________________________________	Apgintas______________________

(vardas, pavardė )	(data)

Darbo tikslas – susipažinti su trifazio asinchroninio variklio prijungimo ir paleidimo būdais. Ištirti dažnio keitiklio valdymo galimybes ir jo įtaką variklio darbui.

Užduotis

- Nustatyti variklio parametrų  I0, P0, n priklausomybę  nuo maitinančios įtampos dažnio;

- Išsiaiškinti kaip galima pakeisti variklio sukimosi kryptį;

- Išsiaiškinti galimybę paleisti trifazį asinchroninį variklį vienfaziame tinkle.

| Darbo eiga |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Užrašykite variklio vardinius duomenis: f = Hz, | U = | V, |
| IN = A, | PN = W, | n = | aps/min, | η= | , cos = ; |

- Sujunkite schem  (8.5 pav.).

8.5 pav. Asinchroninio variklio bandymų schema

- Variklio įjungimas ir sukimosi krypties pakeitimas, valdant dažnio keitiklį.

  - įjunkite įtampos jungiklį S, keitiklio ekrane matysite 0,0 – tai reiškia, kad ekrane bus

rodomas dažnis f, Hz;

      - paspauskite mygtuką „“ ekrane turi šviesti taškas „FWD“;

      - trumpais paspaudimais spausdami mygtuką „ ↑“ įjungiate ir didinate variklio sūkius. Mažinti sūkius mygtuku ↓;

      - variklį sustabdote atspaudę mygtuką „“

      - paspauskite mygtuką „“, užsidegs taškas „REV“, įsitikinus, kad variklio sukimosi kryptis kita, didinkite ir mažinkite sūkius mygtukais „ ↑“ ir „ ↓“;

- Nustatyti variklio tuščios eigos srovės I0 priklausomybę  nuo keitiklio dažnio f: I0=f(f).

  - įjungti variklį (punktai 3.a.b.);

    - spausdami mygtuką „↑“ ir stebėdami ekrane keitiklio dažnį f, keiskite jį apytikriai kas 10 Hz iki 120 Hz;

      - rezultatus   rašyti į lentelę 1.  Baigus  matuoti,  variklį   sustabdote  atspaudus

mygtuk ”“;

1

Lentelė 1. I0 = f(f)

| f, Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I0, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Apskaičiuokite variklio tuščios veikos galią P0. Skaičiavimuose Uf =220V, o I0 – imkite artimiausią f= 50Hz iš bandymo duomenų.

- Išmatuokite fazinę srovę If, kurią variklis naudoja nutrūkus vienam maitinimo laidui. Tam įjunkite variklį (vadovaukitės 3 punkto a, b, c nurodymais). Bandymus atlikite 4 skirtingiems dažniams (pvz. 10, 50, 90, 120Hz). Išmatuokite fazinę srovę If nutrūkus laidui B ir nutrūkus laidui C (ištraukite kištukus iš B ar C gnybtų). Duomenis surašykite į 8.4 lentelę.

Lentelė 2. If  matavimo duomenys nutrūkus laidui

| f, Hz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| If(B=0), A |  |  |  |  |
| If(C=0), A |  |  |  |  |

- Variklio sukimosi krypties pakeitimas, sukeičiant maitinimo laidus vietomis. Variklio sukimosi kryptį galima pakeisti pakeičiant magnetinio lauko variklyje sukimosi kryptį. Praktiškai tai atliekama sukeičiant bet kuriuos du maitinimo laidus vietomis. Įsitikinkite, kad sukeitus laidus, keičiasi variklio sukimosi kryptis. Tam:

  - įjunkite variklį (3 punktas a, b, c), kad jis gautų  fazių  seką  A-B-C ir nustatykite jo sukimosi

kryptį,	pažymėdami	„“	arba  “.	Sustabdykite	variklį	atspaudę	mygtuką

„“;

  - išjunkite jungiklį S (keitiklio ekranas turi nešviesti); Sukeiskite laidus gnybtuose A ir B ir vėl įjunkite variklį;

- nustatykite sukimosi kryptį.

- analogiškai nustatykite sukimosi kryptį sukeitus laidus B ir C; C ir A.

Dėmesio: visus perjungimus atliekame išjungus įtampos jungiklį S (keitiklio ekranas nešviečia) ;

- Nustatyti variklio sūkių  priklausomybę  nuo keitiklio dažnio n = f(f). Tam:

  - įjunkite variklį (3 punktas a, b);

  - keliais mygtuko „↑“ paspaudimais padidinti variklio greitį;

  - užrašykite dažnio f vertę į lentelę 3;

  - norint nustatyti ir užrašyti variklio sūkius n, esamam dažniui, reikia navigacinį  klavišą

(Navy)  paspausti 5 kartus, - ekrane bus „rPm“, tuomet spausti  - matysite sūkius n (sveiki skaičiai).

Norint matyti visas skaičiaus skiltis, reikia paspaudyti  ir   .

- keliais „↑ “ mygtuko paspaudimais padidinkite sūkius ir rodmenis užrašykite į lentelę 3;

- esamiems sūkiams rasti dažįn f - reikia „Navy“ paspausti  ir  arba  tuomet ekrane matysite dažnį (skaičiai per kablelį);

- toliau mygtuko „↑“ paspaudimais didinkite dažnį ir kartokite d punkto veiksmus. Rezultatus surašyti į lentelę 3.

2

Lentelė 3. n = f (f)

| f, Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n, aps/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ištirkite galimybę  paleisti trifazį variklį vienfaziame tinkle.

8.6 pav. Trifazio variklio paleidimas vienfaziame tinkle

Sujunkite 8.6 pav. atvaizduotą  schemą.

Įjunkite įtampą jungikliu S ir, keisdami kondensatorių baterijos talpą, nustatykite prie kokios talpos variklis pradeda suktis, taip pat – kokiai talpai esant, variklis dirba tyliausiai. Užrašykite šių talpų dydį;

- Nubraižykite grafikus I0 = f(f), n = f(f);

3

Išvados

4